赤湾学校未来实验室设备购置及安装改造项目

# 第一章    招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》的有关规定，深圳市南山区赤湾学校就赤湾学校未来实验室设备购置及安装改造项目，采用公开招标的方式进行校内招标，欢迎符合资格的供应商参加投标。

1. 招标文件编号：CWXX20190715A

2. 招标项目名称：赤湾学校未来实验室设备购置及安装改造项目

3. 货物需求：详见需求清单

4. 标书获得方法：下载附件

5.项目资金来源：财政拨款

6.项目采购控制金额：40万元

项目工期/供货期：2019年7月22日至2019年8月20日

项目实施地址：深圳市南山区赤湾学校

5. 投标人资格要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，有能力提供招标相关货物及服务，不接受分公司或者分支机构参与投标；

- 参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录；

- 投标人必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

- 企业法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书（提交原件）及被授权人身份证（提交复印件、提供原件）；

- 本项目不接受进口产品投标；

- 本项目不接受联合体投标人。

- 现场踏勘时间： 2019年7月17日10时。

联系人：黄老师 15817206549

7投标截止时间：2019年7月20日10时（北京时间），逾期送达或不符合投标规定的投标文件恕不接受。

投标文件接收地点：赤湾学校保安室。

8.开标时间：2019年7月20日10时30分（北京时间）。

开标地点：深圳市南山区赤湾学校一楼会议室

投标单位代表需在规定的开标时间前到达指定地点，否则失去评标中标资格。

投标文件上须写清楚投标文件送达人姓名及联系电话。否则为无效标书。

9.评/定标方法：本项目采用的评标定标方法：

综合评标法+抽签法，评取出综合评价得分排名前三位的三家供应商入围抽签确定中标单位。抽签号为1—50，大号中标。中标价格为入选抽签三家报价的平均价。

10.中标结果公示：在教育局信息平台和学校网站同时发布中标公告，时间不少于3天。

11.签订合同：双方应当自中标通知书发出之日起三个工作日内签订合同。合同应采用固定单价合同，并附中标价和预算清单，合同的实质性内容应与招标文件相符。

12.回复质疑的联系人及电话： 杨老师 18118766840

13.监督及投诉电话： 20801683

# 第二章    招标文件

## 一、采购范围

### 1）货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学触控一体机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 智能笔 | 1 | 只 |  |
| 3 | 移动授课软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 万向黑板 | 1 | 套 |  |
| 5 | 移动授课终端 | 1 | 台 |  |
| 6 | 数字展台 | 1 | 套 |  |
| 7 | 无线扩音系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 动态捕捉感应系统 | 1 | 套 |  |
| 9 | 图形工作站 | 1 | 台 |  |
| 10 | 显示器及支架 | 1 | 套 |  |
| 11 | 偏光眼镜 | 100 | 副 |  |
| 12 | 眼镜消毒推车 | 1 | 台 |  |
| 13 | 教师实验操作台 | 1 | 台 |  |
| 14 | 学生实验桌 | 2 | 套 |  |
| 15 | 学生椅 | 12 | 张 |  |
| 16 | 收纳箱 | 5 | 个 |  |
| 17 | 实验水槽 | 4 | 个 |  |
| 18 | 图书架 | 1 | 套 |  |
| 19 | AI趣味科学教学系统 | 1 | 套 |  |
| 20 | 3D仿真教学课件 | 20 | 部 |  |
| 21 | 辅料及综合布线 | 1 | 套 |  |
| 22 | 装修 | 1 | 项 | 详见工程量清单 |

### 2）说明

1.投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并对招标文件的技术要求或需要提供的相关证明资料等进行实质性响应；

2.招标文件技术部分中带“▲”部分的要求提供的证书、认证报告、检测报告、必须是原件或者复印件（复印件必须加盖制造厂商公章）作为评分依据；

3.质保期：2年免费维护；售后服务：7*24小时电话响应，接电话2小时内故障响应，24小时内上门服务，上门4小时内解决问题。

4.投标人应当按照招标文件要求提供证明文件，若厂家及投标人提供虚假证明文件，一经查出，作无效投标处理并追究相关法律责任。

### 3）货物采购技术指标

| 序号 | 货物名称 | 技术指标及性能说明 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学触控一体机 | 一、显示模块 1.屏幕尺寸：84英寸 LED 液晶屏,显示比例16:9 2.屏幕图像分辨率达3840*2160，显示性能满足UD超高清点对点要求 3.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻 4.偏光式3D技术，支持3D模式自动切换，可播放3D高清片源 5.在3D播放模式下可支持批注、擦除、截图等功能 6.输入端子:≥2路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路Android USB（至少2路前置，至少1路3.0）；≥1路RS232接口；≥1路RJ45 7.输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出 8.图像制式：PAL/SECAM 9.喇叭输出功率：12瓦x2 10.显示屏寿命不低于50000小时 二、触摸显示技术 1.采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持五点或以上同时书写 2.书写方式：手指或笔触摸 3.首点响应时间≤8毫秒，连续响应时间≤4毫秒，触摸有效识别≥5毫米 4.定位精度：±0.5mm 5.定位分辨率：32767*32767 6.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准 7.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性 8.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows VISTA、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动 9.触摸次数：同一位置6000万次以上，使用寿命达80000小时以上 三、输入输出接口 1.输入端子:≥2路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥3路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45 2.输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出 3.图像制式：PAL/SECAM 4. TV多媒体USB至少有1路前置端口,电脑USB至少有2路前置端口 四、电性能 1、电源要求：220V~50/60Hz； 2、伴音输出功率：≥15W*2； 3、整机寿命：≥50000小时； 五、整机性能 1.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作 2.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，在节能待机状态下可实现节能70%以上，并可通过敲击屏幕重新唤醒 3.具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频。 4.即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作 5.一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例 6.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修 7、显示屏幕和触控区域没有明显的印刷图案和文字标识，避免老师上课因触碰导致误操作 8、机器在使用过程中，可在PPT播放状态下实现批注、擦除、局部内容放大、板中板、滑动翻页、页面浏览等功能，所书写的内容可以通过扫描二维码保存到老师或学生的移动终端中。此功能须在白板软件关闭的情况下可以单独打开PPT实现 9.前置USB接口可以自动识别当前画面所在是安卓、电视或电脑通道，针对画面所对应的系统进行文件传输或相应的外接扩展功能 六、电脑参数 1.采用模块化电脑方案，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计 2. 处理器：采用H81芯片组，intel i5第四代Hasswell CPU 3.内存4G ，硬盘SSD固态256G ,2G独显 4.内置WiFi：IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 6.具有视频输出接口：VGA*1，HDMI*1，mini DP*1 七、嵌入式系统 在不开启电脑情况下实现以下功能: 1.嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 2.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开 3.可以一键冻结外部信号的内容，包括动态视频、高清摄像头、机顶盒等画面，并能对冻结画面进行批注、放大、保存。 4.整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修 八、随机教学资源 1.包含覆盖初中的古诗词资源、立体几何图形、化学方程式编辑器、不少于40000道初中数学试题、多学科题库；多学科题库提供不少于30万道试题供老师使用，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等9大学科，题库总知识点不少于9000个。 九、每台包含一套无线鼠标键盘套装和系统还原软件 | 1台 |
| 2 | 智能笔 | 1.采用笔型设计，外观使用防滑材料，带遥控按键，可以用于触摸书写，也可支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页 2.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令 3.无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率 4.支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。 | 1只 |
| 3 | 移动授课软件 | 1、可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备（手机、平板终端等）进行密码的权限管理，兼容多用户接入智能平板，支持Android4.0及iOS 6.0以上版本系统。 2、具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。 3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。可实现双屏同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注书写。 5、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。 6、具备PPT演示模式，可远程操作播放PPT，并可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现任意翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 7、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 8、以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。 | 1套 |
| 4 | 万向黑板 | 规格：4000㎜×1230㎜ （1）面板采用厚度为0.40㎜韩国浦项面板,正常使用年限≥10年。 （2）背板材料：厚度0.30㎜的镀锌钢板，为整张板、不得拼接。 （3） 衬板材料： 聚乙烯发泡板，厚度不小于15mm，密度不小于18kg/立方米。 (4)、边框：香槟色喷砂铝合金型材，粉笔槽与书写板边框为连体材料。 边框尺寸宽为35㎜×23㎜×1㎜（壁厚） （5）万向传动装置： 1、传动装置采用钢铝结合的结构，所有钢制部件必须作电镀锌防锈处理，竖向铝滑轨外径尺寸为65mm×75.5mm，壁厚1.5mm，上下装有限位胶块。横向铝滑轨外径尺寸为54mm×16mm，壁厚2.4mm，左右两端安装有白色限位胶块。 2、平衡装置采用配重块配重，钢丝绳\滑轮传动，滑轮采用优质尼龙轮，内嵌钢制轴承，钢丝绳采用3mm防锈无油钢丝绳，确保承重力；为防止钢丝绳跳槽，应安装有安全防跳装置。 3、上下升降幅度达到：500㎜ 4、中间预留空间为2000㎜ （6）书写板材料整体组装：包角要求：ABS塑料包角，与边框颜色一致，外观：面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整； （7）安装要求：采用隐型安装，安装后无任何可见安装件，使整体更为美观，安装后竖向、横向滑动灵活无晃动。 | 1套 |
| 5 | 移动授课终端 | 1.类别：平板电脑，操作系统兼容Android7.0和IOS6.0 2.CPU八核，主频≥4x1.4GHz + 4x1.1GHz 3.屏幕尺寸≥8英寸，屏幕色彩1600万色 4.屏幕类型IPS屏，分辨率≥1920x1200，16:10 5.触摸电容屏，采用10点触控 6.运行内存≥3GB，存储容量≥32GB，扩展支持Micro SD卡，可扩展容量≥128GB 7.自带Wi-Fi标准802.11 无线网卡，支持蓝牙 8.主摄像头≥800万像素，副摄像头≥800万像素 9.扬声器4个，麦克风1个，支持SD卡microSD，支持USB接口 10.支持智能阅读，支持护眼模式支持字体大小设置；支持安全功能指纹、平板管家、文件保密柜； 11.支持指纹导航、学生模式、儿童乐园、护眼模式、双任务窗口、微软Office套件 12.操作流畅，大容量电池≥4800mAh，续航持久耐用，圆润弧面机身，握持轻薄舒适 13.包含随机配套皮套，简洁耐磨 | 1台 |
| 6 | 数字展台 | 硬件要求 1.铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。 2.内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4.采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.解析度：中间1600线，四周1400线。 7.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 8、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 软件要求 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。 | 1套 |
| 7 | 无线扩音系统 | 一、音箱： 1、集2.4G无线麦克风、功放为一体的高保真木质音箱，以中高音为主，低音为辅的真实还原人声。 2、采用4寸HIFI级别高保真全频喇叭。 3、音箱功率：额定2*30W，峰值2*60W。 4、音箱外观：简洁高档的白色木质箱体外观，外观尺寸为：长22CM*宽14CM*高34CM。 5、主音箱内置2.4G智能无线麦克风接收模块，可同时接收2支麦克风（发射机）进行讲话，相互不干扰，提高教师与学生的互动性。 6、主音箱一路3.5mm线性输入，具有独立的高低音和主音量音量调节按钮、2.4G频道调节按钮。 7、内置30W+30W纯数字定阻功放,高效稳定，最大功率可达60W。 二、发射机： 1、与音箱主机对频距离≥2米,自动配对时间≤1秒； 2、传输距离：≥30米； 3、频率响应：40-20KHz； 3、THD总谐波失真：≤1%； 4、RF发射功率：≤10db； 5、传输响应：≤4ms； 6、灵敏度：－110dBm； 7、信噪比：－97.5dBm； 8、采用铝型材机身，防震抗摔，全新人体工程学圆柱体设计，更符合手持或外挂佩戴，外观尺寸为：上Ø30mm×下Ø32mm×高h68mm； 9、内置聚合物充电电池，连续使用可达一个星期； 10、简单实用的操控性，机身按钮长按2秒为开/关机，按一次为静音功能； 11、智能USB充电电路，具有过流、断充保护。自动检测剩余电量并报警及时提醒使用者充电； 12、内置高保真咪头，智能化内置咪头和外接3.5mm耳机咪头全自动切换输入与输出； 13、开机后与主机具有自动对频连接、锁定，具备近距离优先连接原则，失联后自动启动对频程序无需重复开机对频； 14、具有智能音频检测电路，麦克风在20分钟内没有检测到40分贝内音频信号，发射机自动关机，节能省电环保。 15、标配领夹式咪头一个，发射机与领夹式咪头匹配可真实的还原人声、无爆破音，超长距离拾音不干扰、无啸叫，彻底解放教师双手进行教学。 | 1套 |
| 8 | 动态捕捉感应系统 | 一、硬件特性： 1.1080P高清视频；更宽阔的视野；骨骼追踪的改进；新的主动式红外检测；改进的麦克风（零点平衡），拇指追踪、手指末端追踪、打开和收缩的手势； 2.可视范围：水平视角：57度；垂直视角：43度；机身转动范围：+27度-27度；传感深度范围：1.2-3.5m； 3.音效：支持Xbox LIVE群组聊天和游戏中的语音聊天；回身消除系统增强声音输入质量；多语音语音识别纠错； 4.数据流：深度感应镜头320x240、16bit、30fps；颜色感应镜头640x480、32bit、30fps；音效16bit、16khz； 5.支持其他性能感应：颜色和深度感应镜头；语音麦克风阵列；倾斜穿刚器激动调整； 6.人物追踪：摄像机能最多同时追踪六个用户，支持两个用户同时操作一个应用；适合空间：单人，距离传感器大约4英尺7英寸（1.4米）；双人，距离传感器大约6英尺（1.8米） 二、包含与实验平台的适配开发和优化： 1、基于Kinect手势识别技术和AR增强现实技术，实现虚拟物体与真实场景的融合优化，系统利用手势识别技术来进行平台人机交互； 2、系统处理动态传感数据的优化，实现在实验中虚拟手实时、精确跟踪真实手，从而达到真实手抓取虚拟物体的效果 | 1套 |
| 9 | 图形工作站 | 1.CPU:Intel Xeon E3-1225 v5；主频≥3.3GHZ 2.芯片组:C236 3.内存:≥8GB 4根DIMM插槽；2133MHz DDR4 4.网 卡：集成Intel I219-LM或同等性能千兆以太网卡 5.显卡：独立显卡，显存≥4GB 6.硬 盘：SSD120G + SATA1T 最高支持4块3.5寸SATA硬盘且支持RAID0、1、5、10 7.机 箱：最高支持8个USB接口，前端：≥2个USB 3.0，后端：≥4个USB3.0 8.电 源：符合能源之星 v5 标准； 9.键盘 / 鼠标：USB标准键盘、USB光学鼠标 10.数据保护：主机需支持windows32位与64位系统的网络控制、硬盘保护、资产监控等功能 11.计算机性质：工作站/服务器 12.质保期：3年硬件保修，5*8 第二天上门服务 | 1台 |
| 10 | 显示器及支架 | 1.屏幕尺寸:≥21.5英寸，LED液晶 2.垂直可视角度: 178°黑白响应时间:5毫秒 3.灰阶响应时间: 5毫秒 4.点距: 0.248mm 5.接口类型:DVI-D、VGA 6.平均亮度:250cd/m^2 7.分辨率:1920*1080（全高清） 8.水平可视角度:178° 9.屏幕比例:16:9 10.配套人体工学显示器架，承重3-9kg，桌边式或桌面孔式安装，可自由调节显示器方向位置，方便简洁 | 1套 |
| 11 | 偏光眼镜 | 1.偏振度：99.9% 2.单体透过率：43%±2 3.光学补偿：125nm 4.镜片材质及厚度：TAC 0.72mm-1.0mm | 100副 |
| 12 | 眼镜消毒推车 | 1.柜子钢板结构。采用1.0冷轧板钢板折弯而成，抽屉底板采用有机玻璃板 2.柜体烤漆处理，带有丝印字样（3D眼镜消毒柜字样） 3.人性化设计，配拉手1个4个脚轮，方便移动 4.抽屉采用三节导轨，抽屉板为亚克力板，这样可以避免眼镜刮伤 5.臭氧消毒灯管2组，紫外线消毒灯管2组，配有4个电源按键开关、电源线一条、电源开关一个 6.四抽尺寸：H90*L89*W40cm；重量约：42.5kg,可放160副主动式眼镜 | 1台 |
| 13 | 教师实验操作台 | 1200*700*950，所用配件 台面十字钥匙大撞锁 两副加厚高档滑轨，铝合金弧形扣，（可选显示器角度调节面板） 板材厚度，台体承重部位采用为1.0mm 其他部位0.8mm 优质冷轧钢板，显示器面板为1.2mm厚钢板。 | 1台 |
| 14 | 学生实验桌 | 规格：对角120cm边长60cm高75cm桌面采用25mm环保E1级环保板材，截面采用优质PVC封边，防水耐磨 桌架：采用50圆管焊接组成，环保塑粉，静电喷涂，高温固化 特点：桌子由6个相等的梯形桌组合而成。 | 2套 |
| 15 | 学生椅 | 主体材料： 椅面：ABS工程塑胶 椅架：金属架子 | 12张 |
| 16 | 收纳箱 | 定制，三层设计，第一层全开放式设计，下面两层抽屉式设计，储存和小组分发等使用。 单元规格：100*45*100整体采用16MM环保双面彩色生态板，截面采用优质PVC封边。造型美观，结实耐用，绿色环保 | 5个 |
| 17 | 实验水槽 | 规格80*60*75cm台面采用12.7mm厚实心理化板，经成开机一次性加工成型，表面光滑、平整、美观大方，耐酸碱、耐高温、不吸水、防水、抗老化、消毒，材质坚硬，配优质UPVC连件组装，牢固可靠。桌身部分：铝木结构，板材采用16mm（±1mm）双贴面三聚氰胺板，整体采用标准固件组装，拼装方便，经久耐用，外形美观。3.其它配件采用，PP-R水封水槽，镀铬铜质快开式三联水嘴。颜色可定制彩 | 4个 |
| 18 | 图书架 | 规格：100*100*120，三角设计 | 1套 |
| 19 | AI趣味科学教学系统 | 一、平台功能要求： 1.▲整个实验平台要求运用Unity3D引擎+Kinect实感交互+AR手势识别； 2.▲实验平台采用先进的手势识别技术，利用Kinect体感摄像实现机器动态追踪、图像识别，用户利用手势和动作便可与虚拟进行交互； 3.▲实验平台采用3D虚拟模型等比例还原真实事物，交互时虚拟手实时跟踪真实手，达到真实手抓取虚拟物体进行实验操作； 4.实现左右手锁定交互，用户只需走近相应区域即被机器自动识别； 5.虚拟教学场景采用组件式框架设计，保证操作灵活化，简单化； 6.场景内所有虚拟模型基于Maya3D建模、3DMax特效处理，Unity粒子系统实验，真实再现教学对象、工具及操作过程和实验结果； 7.场景动画基于DoTween、Animator技术，系统中的模型、操作经过特殊物理计算，模拟真实的物理效果，达到真实性； 8.系统中教学场景及剧情内容紧密围绕教材知识点，以游戏、生活案例、自然现象、情景推理、问答等展开，寓教于乐，激发兴趣；实现深度学习效果； 9.实验平台支持兼容Win10 64位操作系统、.NET Framework4.5、Kinect2.0 SDK 二、系统资源要求： 1.▲包含基于AR手势识别的仿真教学课件≥22套，涉及《地球与宇宙科学》领域：必须涵盖有： 1）月相变化2）我们来造“环形山”3）日食4）北斗七星5）太阳系6）昼夜交替7）玩一玩“傅科摆”8）谁先迎来黎明9）地球的公转10）极昼与极夜11）我们关心天气12）降水量的测量13）温度与气温14）探索风的形成原因15）火山和地震16）地球表面的地形17）认识几种常见的岩石18）岩石的组成19）岩石会改变模样吗20）土壤中有什么等 2.同步国内教学大纲和教材知识点，效果逼真，交互真实且自然； ▲提供产品软件著作权证书复印件加盖生产厂商公章 ▲提供产品制造厂商所出具的产品合法渠道来源证明文件及厂家售后服务承诺函 ▲提供产品制造厂商出具的参数有效性证明文件（包括但不仅限于课件目录、产品彩页、参数确认表等），加盖公章复印件 | 1套 |
| 20 | 3D仿真教学课件 | 一、3D播放管理平台总体要求： 1.平台与3D教学课件一体化设计，并提供课件视频教学的入口和支撑； 2.实现所有3D教学课件的集中管理、分类存储、视频点播、媒资教学等； 3.资源分类人性化设计，方便调用，课件可按照学部、年级、学科、上下册、选修与必修、教材章节等主题分类，支持资源检索快速查找； 4.平台对资源数据采用多重加密机制和安全策略，确保数据安全、完整、准确； 二、3D仿真教学课件总体要求： 1.▲涵盖《地球科学》、《生命科学》、《自然科学》科普知识，总数量不低于20部。 2.课件每部时长不超过10分钟，为上下或左右3D格式，能同时适配主动式IR/RF、DLPlink、被动偏振、裸眼3D等多种3D硬件显示平台； 3.同步国内教学大纲和教材知识点，3D效果逼真，影像呼之欲出，触手可及。 三、▲3D视频教学课件具体要求： 《地球科学》、《生命科学》、《自然科学》视频教学课件≥20部，必须涵盖有：1)噪音污染2)化学风化作用3)物理风化4)生物风化作用5)森林生态系统6)土层7)土壤的性质和它的用途8)什么是气候？9)影响气候的因素是什么？10) 化学沉积岩与有机沉积岩11)植物12)种子萌芽所需的条件13)什么是栖息地14)身体各部位的功能15)骨骼和肌肉16)肌肉系统17)攻击入侵者18)神经元19)心脏— 一个神奇的泵20)人脑-人体的计算机21)热导体与绝缘体22)利用升华分离混合物23)固体的分子排列24)气体中的分子排列25)轮轴26)声音和听觉27)滑轮28)所有酸的共同成分29)化学变化伴随的现象30)区分物理变化和化学变化等。 ▲提供3D播放管理平台的软件著作权登记证书复印件加盖生产商公章 ▲提供满足要求的3D视频教学课件完整的课件目录和《供货确认函》并加盖生产厂商公章（提供相关证明扫描件，原件备查） | 20部 |
| 21 | 辅料及综合布线 | 固定支架/吊装支架/电源线/视频线/音频线/网线/ USB分线器/转接头/系统集成等 所有线缆（电源线、网线等）均要求用知名品牌优质材料，符合国标要求。 施工规范：施工依照综合布线标准设计，强弱电规范（分离）施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。 | 1套 |

附装修工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格及内容 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强电隐蔽工程(全改) | 空调柜机专线4平方，灯线1.5平方，插座2.5平方。红、蓝线管分色，（智能布线含主材） | 126㎡ |
| 2 | 弱电隐蔽工程 | 电视、电话、网络线，人工。（含主材） | 126㎡ |
| 3 | 水路隐蔽工程 | 25 PPR管、人工 | 126㎡ |
| 4 | 下水道改造 | 联塑PVC管 | 1项 |
| 5 | 强电箱改位 | 人工 | 1位 |
| 6 | 弱电箱改位 | 人工 | 1位 |
| 7 | 粉线槽 | 沙、水泥、人工 | 1户 |
| 8 | 强电箱 | 配置：正泰空开17-20位1个、2*60A漏电1个、2*60A空开2个、1*32A空开6个、1*32A漏电3个 | 1个 |
| 9 | 弱电箱 | 300*400科信通 | 1个 |
| 10 | 墙体拆除 | 1.含木制门、窗拆除； 2.对有难度的拆除需分析，不可强行施工。 | 32.6㎡ |
| 11 | 封门洞 封窗户 | 1.红砖或轻质砖砌体 2.不足1㎡按1㎡计算。 | 15㎡ |
| 12 | 打孔洞 | 建筑孔洞 | 6个 |
| 13 | 墙面铲除 | 1.不含铲后的地面和墙面的基础处理、找平； 2.对有难度的铲除需分析，不可强行施工。 | 315㎡ |
| 14 | 造型墙 | 1.轻钢龙骨骨架，贴9毫米加班，外贴9毫米石膏板，自攻螺丝固定； 2.收边不锈钢 | 40㎡ |
| 15 | 墙面平整度处理层，墙面阴阳角专业处理 | 1.水泥砂浆粉平。 | 50㎡ |
| 16 | 新砌砖墙 | 1.红砖或轻质砖砌体 2.不足1㎡按1㎡计算。 | 30.5㎡ |
| 17 | 墙体加厚 | 1.轻钢龙骨骨架，贴9毫米加班，外贴9毫米石膏板，自攻螺丝固定； | 24㎡ |
| 18 | 墙面腻子基底处理及抹灰 | 1.原基础为888墙/顶，披腻子粉两遍； 2.门窗洞口减半计算（飘窗不减，3㎡以上门窗洞面积全减），吊顶部分按展开面积计算； 3.如遇白灰墙顶面另补差价6.5元/㎡，如遇水泥平整墙顶面另补差价10元/㎡，如遇水泥模板墙顶另加32元/㎡； 4.墙顶面开裂及空鼓需铲除原墙顶面再粉整费用按75元/㎡计算，墙顶面掉粉如需直接刷801胶按5元/㎡计。 | 315㎡ |
| 19 | 墙面墙漆升级华润 | 1.华润智选净味抗菌纯环保五合一滚涂两遍； 2.颜色为白色，增加颜色调色费另计； 3.底漆另计。 | 315㎡ |
| 20 | 地面找平 | 1.1：3水泥砂浆找平，厚度＜3cm； 2.每增加10mm厚度,材料费7元/㎡ | 126㎡ |
| 21 | 地胶板 | 材料：地胶板 | 126㎡ |
| 22 | 展示柜定制 | 按图施工;大芯板基层，饰面板饰面，实木线收口 | 8㎡ |
| 23 | 电动窗帘 | 含纱窗、布帘 | 30㎡ |
| 24 | 基层顶面 | 1.轻钢龙骨骨架，局部木龙骨骨架，外贴9毫米石膏板，自攻螺丝固定； | 80㎡ |
| 25 | 窗帘盒 | 大芯板开条，石膏板饰面 | 10㎡ |
| 26 | 木龙骨、石膏板造型顶 | 大芯板+九厘板+木龙骨+石膏板+标准工艺,造型天花按展开面积计算 | 40㎡ |
| 27 | 50*20饰面板装饰带 | 面板装饰带 | 38㎡ |
| 28 | 石膏板接缝处理 | 石膏板填缝,贴绷带及刮腻子,钉帽,做防锈处理 | 126㎡ |
| 29 | 墙面墙漆升级华润 | 1.华润智选净味抗菌纯环保五合一滚涂两遍； 2.颜色为白色，增加颜色调色费另计； 3.底漆另计。 | 60㎡ |
| 30 | 灯膜 | 艺术灯模 | 80㎡ |
| 31 | 日常清洁废料清运、完工保洁 | 袋装清至物业指定地点,垃圾如需额外运输加收运费（商议计费） | 126㎡ |
| 32 | 地面成品保护 | 地面保护 | 126㎡ |
| 33 | 材料搬运费 | 材料搬运 | 1项 |

备注：请投标人如实填写，所有技术指标要求投标人必须做出实质性响应。一旦发现投标人填写的技术参数严重偏离事实，招标方保留将该投标文件视同废标的权利。

## 二、交货要求

1、产品交货要求：提供产品合格证及货物清单；

2、交货期的要求：签订合同后_30个工作日内完工；投标供应商在投标时对其所投项目应提交详细的《交货进度表》，列明交货计划等，在合同规定的时间内完工验收。

3、交货地点：采购单位指定的地点；

4、包装要求和运输方式：常规包装，运输方式由投标供应商自定。由于不适当包装或不适当装运而造成货物在运输过程中有任何损失的，一律由投标供应商负责。

5、风险承担：货物交付给采购单位验收合格前的所有风险由供应商承担

## 三、商务要求

### 1）货物抵达目的地后的检验程序

（1）中标人提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

（2）中标人对所提供的设备必须提供相应的质保期，质保期内非因采购单位的人为原因而出现质量问题，由中标人负责。中标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。

（3）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发验收报告：

- 中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

- 货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

- 所有货物均为原厂正品，并具备完整的产品检验合格证明、保修说明和厂家销售许可证明等其它资料。

（4）由采购单位和中标单位共同进行验收。

（5）经双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件.

### 2）安装、调试和验收程序

（1）合同签订之日起30个日历日内，中标方将全部货物运抵指定地点，并且全部设备安装调试完毕、验收合格且交付使用。采购单位应提供必要的条件并配合中标人安装设备。中标人必须严格执行合同条款、采购要求及有关设备安装细节，保证产品质量，并接受采购人委托的有关部门监督、监测和质量验收。

（2）产品安装完成后，中标人负责性能自测，再经采购单位组织检测合格后，则整套项目结束。如发现因质量、技术造成的经济问题，由中标人承担。

（3）中标人货物经采购单位检验认可后，签署验收报告。当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

A、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；

B、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求

（4）投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到设备正常使用，其费用由投标人负担。

（5）投标人应自行解决安装中全部所需的材料和工具。

（6）按国家和深圳市现行相关行业的验收规范和评定标准验收，质量等级达到合格，并满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验手续。

### 3）技术培训要求

投标人应负责对采购单位人员进行全面技术培训。培训内容包括以系统技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的培训内容。投标人须提出详细的用户培训计划，至少包括：

- 对用户、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。

- 受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，并且系统运行维护管理人员能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。

- 对用户方的系统维护管理人员提供下列专业培训：

a.系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术等方面的培训。

b.每年提供1-2次新技术、新产品等方面的培训。

## 四、售后服务要求

（1）由中标人提供售后服务，在深圳市内有固定、专业的售后服务机构；

（2）投标人应具有提供日常维护和技术支持的能力；投标人必须在深圳市设有自主经营的售后服务机构，提供24小时售后服务电话，备有相应的备品备件，提供常驻机构人员配备、办公地址、联系电话。

（3）除了所招产品的技术参数中明确保修期限的产品外，其它产品均提供质保期2年。免费保修期满后，应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供服务和零件。

（4）保修：2年免费保修，软件永久免费升级；售后服务：7*24小时电话响应，接电话2小时内故障响应，24小时内上门服务，上门4小时内解决问题。

（5）免费保修期内，对因产品质量、设计或技术影响正常使用的应免费更换新产品。

（6）投标人需对操作人员进行设备操作培训，使操作人员对设备有全面了解，熟练掌握设备的使用方法以及一般维护保养知识。要求提供安装使用维护说明书；

（7）要对操作人员进行系统的适配、调试等培训，使操作人员能解决使用中出现的基本故障。

## 五、关于报价及付款

### 1）报价要求

（1）各投标人所投设备必须为全新的、经检验合格的产品，供货商安装完毕即可使用的交钥匙产品。

（2）本项目控制金额为人民币40万元，投标人的投标总报价高于控制金额为无效投标。

（3）报价为全包价。报价中必须包括但不限于设备费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、质保期和保修期内的售后服务、税费等一切费用。

（4）采购单位对投标人的任何报价均视为其对本招标书内容（包括：对设备名称、数量、配置要求、技术规格、安装条件、投标报价要求、交货日期、交货地点、付款方式、保修期限等）已经全部理解。

（5）报价必须列明各项设备的详细报价。

（6）报价币种：人民币。

### 2）付款方式

按深圳市南山区财政局有关规定执行。

## 六、评分信息表

本次评标采用综合评分法，定标办法为自定法；按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标单位的总得分以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分的算术平均分确定，以汇总分的算术平均分排序，推荐三家候选中标供应商。

确定候选中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术或服务方案优劣顺序排列。

评标委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分。

评委会在评标时，按照以下量化的评审因素，对进入该阶段评审的各投标文件进行分析和比较：

评标方法：综合评分法

综合评分法是指在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标人。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标报价）×30

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 |
| 2 | 技术部分 | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 项目实施方案 | 5分 | 项目组织实施计划完整可行，资金等保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行综合评价： 备货、供货进度及保证措施完善、拟投入本项目的人员安排及责任制度详细、产品安装、检测、调试等方面保证措施具体，得5分； 备货、供货进度及保证措施比较完善、拟投入本项目的人员安排及责任制度比较详细、产品安装、检测、调试等方面保证措施比较具体，得3分； 备货、供货进度及保证措施不完善、拟投入本项目的人员安排及责任制度不详细、产品安装、检测、调试等方面保证措施不具体，得0分。 |
|  | 2 | 产品技术指标符合程度评价 | 30分 | 根据所投产品针对招标文件中各设备的技术参数、相关证明材料等要求的满足程度进行评审，满分30分。 所投产品带“▲”号参数有一项指标不满足或负偏离的扣3分；其它参数有一项不满足或负偏离扣1分，扣完为止。 证明文件：技术参数中要求提供证明材料的，如未提供、提供错误或提供的证明材料不全，将被视为技术参数负偏离。 |
|  | 3 | 样品/演示 | 12分 | 投标样品/演示是产品质量的佐证，投标人自行准备演示所需设备，不提供样品的本项得0分，演示内容全部演示成功不缺项的得10分 演示内容： 1、演示AI趣味科学教学系统AR仿真实验课件的手势识别和体感交互功能（0-5分） 2、AR仿真实验课件数量满足招标要求前提下，演示课件的内容及功能（专家随机抽取3个，课件内容与名称须达到真实一致，课件为AR可互动操作类课件而非单一视频）（0-5分） |
|  | 4 | 扶持小微企业产品 | 3分 | 属于微型或小型企业的投标人，且提供本企业制造的货物、承担的工程或服务得3分或者属于微型或小型企业的投标人，且提供其他小型或微型企业制造货物的得3分。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任意两种或以上的，评审中只享受一次加分。 证明文件： 1.投标人提供《中小企业声明函》原件。 2.投标人必须提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 3.投标人必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 3 | 商务部分 | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 3分 | 在本项目免费保修期内售后服务条款要求的基础上，每增加一年的保修期，得1.5分，最高得3分。 证明文件：提供加盖投标人公章的承诺书原件，未提供或提供的不符合要求的不得分。 |
|  | 2 | 履约能力及服务承诺 | 6分 | 售后服务方案详细、具体、可行（包括投标人售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间、现场服务支持能力、售后巡检等），进行综合评价，评价优的得3分，评价良的得2分，评价中的得1分，评价差的不得分。 对售后服务承诺及保证措施详细、具体，保证施工质量、安全等要求，备品备件及耗材情况明确等进行综合评价，评价优的得2分，评价良的得1分，评价中的得0.5分，评价差的不得分。 对提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理（包括：培训人数、培训时间、培训内容等）进行综合评价，评价优的得1分，评价良的得0.5分，其他的不得分。 |
|  | 3 | 同类项目业绩 | 6分 | 提供近三年内（2016年1月1日以来，以合同签订日期为准）类似项目成功案例，每提供1个项目业绩得2分，最高为6分，没有提供不得分。 证明文件：以提供合同关键页或验收结果为合格（通过）的验收报告复印件加盖投标人公章为准，原件备查。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |